## Slide 1
Título: Simulação de Evacuação de Edifícios em Chamas
MÓDULO V - SEMINÁRIO DE APRESETNTAÇÃO DOS RESULTADOS
Autores:
Sarah de Barcelos Freitas
Junho de 2026

## Slide 2
Estrutura da Apresentação
Etapa | Nome | Descrição
1 | Sistema de Referência | Define o problema real a ser estudado (ex: evacuação de um prédio).
2 | Modelagem | Representação simplificada do sistema real (regras, agentes, ambiente).
3 | Formalismo | Tradução do modelo para linguagem formal/matemática ou lógica.
4 | Computador | Implementação do modelo em código (programação da simulação).
5 | Execução | Rodar a simulação com diferentes parâmetros e cenários.
6 | Observação | Análise dos resultados obtidos (gráficos, métricas, conclusões).

## Slide 3
1. Sistema de Referência

## Slide 4
O Sistema de Referência consiste em um edifício residencial de 30 andares em situação de incêndio, utilizado como base empírica para a simulação de evacuação. Cada pavimento possui dimensão aproximada de 20 × 20 m e será discretizado em uma grade de 20 × 20 células. O edifício contém apartamentos, corredores, elevadores bloqueados e escada de emergência como rota principal. A população inicial é composta por 180 ocupantes, distribuídos entre adultos, crianças, idosos e PcD, permitindo representar diferentes condições de mobilidade. O incêndio possui origem e material combustível parametrizáveis, afetando propagação do fogo, formação de fumaça, visibilidade e acessibilidade das rotas. O Sistema de Referência define, portanto, as restrições físicas, populacionais e operacionais que servirão de base para a modelagem, execução e validação da simulação.
Imagem 1: Planta de um dos andares do prédio

## Slide 5
Dimensão do Sistema de Referência | Caracterização necessária
Sistema real observado | Edifício residencial vertical em situação de incêndio.
Escala vertical | 30 andares, aproximadamente 120 m de altura.
Escala espacial por pavimento | Pavimento com dimensão aproximada de 20 × 20 m.
Representação espacial futura | Grade discreta de 20 × 20 células, com equivalência aproximada de 1 célula = 1 m².
Estrutura interna | Apartamentos, corredores, portas, elevadores, escadas, paredes e áreas de circulação.
Rotas de evacuação | Escada de emergência como rota principal; elevadores bloqueados durante o incêndio.
População | 180 ocupantes distribuídos nos 30 andares.
Perfis de ocupantes | Adultos, crianças, idosos e PcD, com diferentes velocidades e capacidades de deslocamento.
Incêndio | Origem variável por andar e célula; tipo de material combustível parametrizável.
Fumaça | Redução de visibilidade, alteração de rotas e aumento do risco.
Restrições físicas | Células bloqueadas, escadas com capacidade limitada e possibilidade de congestionamento.
Fenômenos esperados | Evacuação, formação de filas, gargalos, rotas preferenciais, feridos e vítimas.
Função metodológica | Servir como base de validação para o modelo, o formalismo e os resultados.
Propriedades de S

## Slide 6
2. Modelagem

## Slide 7
A baixo encontrasse a tabela com 10 artigos para a revisão bibliográfica
PARÂMETROS / ARTIGOS | Trabalho Correlato 1 | Trabalho Correlato 2 | Trabalho Correlato 3 | Trabalho Correlato 4 | Trabalho Correlato 5
Identificação do artigo | Experimental study and numerical simulation for a storehouse fire accident | A probabilistic occupant evacuation model for fire emergencies using Monte Carlo methods | Agent-based evacuation model incorporating fire scene and building geometry | An agent-based simulator for indoor crowd evacuation considering fire impacts | An Integrated Method for Fire Risk Assessment in Residential Buildings
Problema de pesquisa | Reconstrução e compreensão da dinâmica de incêndios reais | Modelar evacuação considerando incertezas no comportamento humano | Integrar fogo, geometria e comportamento em simulação de evacuação | Incorporar impactos do fogo no comportamento dos evacuees | Avaliar o risco de incêndio em edifícios residenciais
Critérios de análise | Temperatura, propagação do fogo, taxa de liberação de calor | Tempo de evacuação, distribuição probabilística, comportamento estocástico | Tempo de evacuação, interação agente-ambiente, influência do fogo | Velocidade, saúde, tomada de decisão, exposição a riscos | Probabilidade, severidade, fatores de risco, análise fuzzy
Objeto empírico | Incêndio em armazém (experimento + simulação CFD) | Simulações computacionais de evacuação (Monte Carlo) | Edifícios com modelagem geométrica e simulação FDS | Simulação de evacuação em ambientes internos (ex: museu) | Edifícios residenciais
Conceitos principais | CFD, FDS, propagação do fogo, reconstrução numérica | Modelos probabilísticos, Monte Carlo, evacuação | Sistemas multiagentes, GIS, CFD, comportamento de agentes | Modelos baseados em agentes, impacto do fogo, comportamento humano | Análise de risco, teoria fuzzy, ER (evidential reasoning)
Definições adotadas | Incêndio como processo físico dinâmico modelado por CFD | Evacuação como processo probabilístico com variáveis aleatórias | Evacuação como interação entre agentes, ambiente e fogo | Evacuação como processo dinâmico afetado por calor, fumaça e gases | Risco como combinação de probabilidade e severidade
Hipóteses e pressupostos | Modelos numéricos podem reproduzir incêndios reais com precisão | Comportamento humano pode ser representado por distribuições probabilísticas | Agentes tomam decisões baseadas em ambiente e percepção | Fatores como fumaça e calor alteram comportamento e mobilidade | Fatores de risco podem ser quantificados via lógica fuzzy

## Slide 8
PARÂMETROS / ARTIGOS | Trabalho Correlato 6 | Trabalho Correlato 7 | Trabalho Correlato 8 | Trabalho Correlato 9 | Trabalho Correlato 10
Identificação do artigo | A building information modeling-based fire emergency evacuation simulation system for large infrastructures | Fire risk analysis of residential buildings based on scenario clusters and its application in fire risk management | Optimal route selection model for fire evacuations based on hazard prediction data | Review of the Use of Fire Dynamics Theory in Fire Service Activities | Simulation Research on Fire Evacuation of Large Public Buildings Based on Building Information Modeling
Problema de pesquisa | Dificuldade de evacuação eficiente em infraestruturas complexas com incêndio | Falta de métodos sistemáticos para análise de risco de incêndio | Ineficiência de rotas pré-definidas em cenários dinâmicos | Baixa integração entre teoria de dinâmica do fogo e prática operacional | Ineficiência das estratégias tradicionais de evacuação em edifícios grandes
Critérios de análise | Tempo de evacuação, comportamento humano, propagação do fogo | Probabilidade de incêndio, perdas humanas e materiais | Tempo de evacuação, exposição à fumaça, segurança das rotas | Uso da teoria em prevenção, operação e investigação | Tempo de evacuação, estratégias (escadas vs elevadores), densidade populacional
Objeto empírico | Estação de metrô (China) | Edifícios residenciais | Modelo computacional de edifícios | Literatura científica + entrevistas com bombeiros | Cantina universitária (edifício público)
Conceitos principais | BIM, simulação de evacuação, FDS, otimização de rotas | Risco de incêndio, clusters de cenários, gestão de risco | Algoritmo A*, previsão de risco, simulação computacional | Dinâmica do fogo, engenharia de segurança, firefighting | BIM, simulação, evacuação vertical, estratégias combinadas
Definições adotadas | Evacuação como processo dinâmico influenciado por fogo e comportamento humano | Risco = probabilidade × consequência | Rota ótima = caminho mais seguro e rápido considerando riscos | Dinâmica do fogo como base para decisões operacionais | Estratégia ótima baseada na simulação de cenários de evacuação
Hipóteses e pressupostos | Integração de dados (BIM + sensores + simulação) melhora evacuação | Modelagem por cenários permite melhor gestão de risco | Previsão antecipada de riscos melhora escolha de rotas | Maior uso da teoria pode melhorar atuação dos bombeiros | Combinação escadas + elevadores reduz tempo de evacuação

## Slide 9
3. Formalismo

## Slide 10
4. Computador

## Slide 11
5. Execução

## Slide 12
6. Observação