## Slide 1
Título:
MÓDULO V - SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Autores: Guilherme W. Back e Lucas Fritzke
Junho de 2026

## Slide 2
Estrutura da Apresentação
Etapa | Nome | Descrição
1 | Sistema de Referência | Define o problema real a ser estudado (ex: evacuação de um prédio).
2 | Modelagem | Representação simplificada do sistema real (regras, agentes, ambiente).
3 | Formalismo | Tradução do modelo para linguagem formal/matemática ou lógica.
4 | Computador | Implementação do modelo em código (programação da simulação).
5 | Execução | Rodar a simulação com diferentes parâmetros e cenários.
6 | Observação | Análise dos resultados obtidos (gráficos, métricas, conclusões).

## Slide 3
1. Sistema de Referência

## Slide 4
1.1 Delimitação do Sistema de Referência (S)
Fenômeno: Evacuação emergencial de edifício de 30 andares em situação de incêndio
Critério | Definição
Tipo Ontológico | Físico — causalidade energética (propagação do fogo/fumaça) e mecânica (movimentação dos agentes)
Fronteira Espacial | Edifício de 30 andares (0 a 29); cada andar representado como grade 2D de 20×20 células com corredores, salas, escadas e saídas
Fronteira Temporal | Início do incêndio até evacuação total ou término da simulação; granularidade discreta por tick
Fronteira Funcional | Propagação de fogo, dispersão de fumaça, movimentação de ocupantes e ação de brigadistas dentro do edifício
Escala | Espacial: meso (edifício, resolução por célula); Temporal: evento (minutos); Ontológica: elementar (agentes individuais)
Entidades | Ocupantes (adultos vel. 1.0, idosos vel. 0.6, PcD vel. 0.4), brigadistas (vel. 1.5), fogo, fumaça, escadas (fluxo limitado), corredores, saídas de emergência
Regime de Observação | Instrumentado e automatizado: coleta de métricas a tick

## Slide 5
1.2 Observáveis Prioritários e Exclusões Conscientes
Observáveis Prioritários
Observável | Descrição
Taxa de evacuação | Evacuados / total ao término
Tempo médio de evacuação | Média e σ de steps por andar e total
Nº de vítimas | Mortos + feridos por rodada
Mapa de calor | Densidade acumulada por célula
Gargalos | Top-5 células com maior congestionamento
Evolução temporal | Evacuados, mortos e área em chamas por step
Exclusões Conscientes
Elemento Excluído | Justificativa
Estados psicológicos profundos | Inobserváveis; pânico é operacionalizado como variável [0,1]
Condições climáticas externas | Foco no interior do edifício; vento e chuva não modelados
Políticas públicas / fiscalização | Regime causal institucional incompatível com ontologia física
Dimensões simbólicas | Percepção cultural de risco, crenças — não formalizáveis
Combate direto ao incêndio | Brigadistas orientam evacuação, não combatem o fogo
Elevadores | Bloqueados conforme ABNT NBR 9077 — não participam da evacuação

## Slide 6
2. Modelagem

## Slide 7
2.1. Bases de dados consultadas

## Slide 8
1. Identificação
Artigos identificados por meio de busca em banco de dados:
Web of Science (n=150)
Scopus (n=2063)
IEEE(n=144)
Termos de pesquisa aplicados
Web of Science (n=150)
Scopus (n=2063)
IEEE(n=144)
Termos de pesquisa aplicados
(#1 & 2)
2. Triagem
Artigos selecionados para triagem de resumos (n=1909)
Duplicados removidos
3. Eligibilidade
Artigos de texto completo avaliados para elegibilidade (n=15)
Artigos excluídos: Aqueles focados em IOT ou em Temas com outro foco principal.
4. Incluídos
Estudos elegíveis incluídos na revisão final (n=8)
2.2. Mecanismos de inclusão e exclusão

## Slide 9
Trabalho Correlato 1
Trabalho Correlato 2
Trabalho Correlato 3
Trabalho Correlato 4
ARTIGOS
PARÂMETROS
Identificação do artigo
Problema de pesquisa
Objeto empírico
Método/Ferramenta
Variáveis
Resultados
Contribuição
Referências Bibliográficas
Critérios de análise
2.2.1. Matriz de Extração
Ding et al. (2024). Reliability Engineering and System Safety, v.244.
Sistema BIM em tempo real para otimizar rotas de evacuação em grandes infraestruturas.
Estação de metrô Chegongmiao (Shenzhen, China). 1.200 ocupantes, 4 saídas, 2 pavimentos.
Revit (BIM) + PyroSim (FDS) + AnyLogic (ABM + força social) + algoritmo de otimização.
Temperatura, altura/densidade de fumaça, gênero, idade, velocidade por local (escada/aisle/solo).
Otimização equilibrou uso das 4 saídas e reduziu tempo total em 12,87% (443s→386s).
Velocidades diferenciadas por idade/gênero e por tipo de via; lógica de saturação de saídas.
Sun & Turkan (2020). Adv. Eng. Informatics, v.44.
Integrar BIM + FDS + ABM para prever evacuação e otimizar projeto.
Incêndio da boate Station (EUA, 2003). 462 ocupantes, 1 pavimento.
Revit + PyroSim (FDS) + AnyLogic (ABM).
ASET/RSET, nº saídas, largura, ocupação, fumaça, temperatura, velocidade.
RSET = f(saídas, largura, ocupação). Reduzir ocupação de 462→323 otimiza evacuação.
Fatores críticos (humano/edifício/fogo) e ciclo de 4 fases (pré-alarme→evacuação).
Lu & Li (2025). Reliab. Eng. Syst. Safety, v.260.
Acoplar FDS + ABM com aprendizagem social para otimizar evacuação.
Incêndio da boate Ala (Taiwan, 2011). ~200 ocupantes, 2 pavimentos.
PyroSim (FDS) + NetLogo (ABM) + Random Forest + PSO-GA.
Tempo, mortos, feridos, pisoteamento, saúde, CO, temperatura, k_p, k_t.
Validação >98%. Saída 2º andar aberta: −22,47% tempo. Plano ótimo: −6,77% pisoteamento.
Grid 0,4m, vizinhança de Moore, Dijkstra, coeficientes calibrados, evacuação faseada.
Tan, Hu & Lin (2015). Information Sciences, v.295.
Combinar comportamento humano com mudança previsível de acessibilidade por dispositivos de segurança contra incêndio.
2º andar de prédio universitário (CUHK, Hong Kong). 680 ocupantes, 8 saídas.
ArcGIS + Agent Analyst (ABM) + ontologia semântica BIM + grid.
Conhecimento espacial/do evento, visibilidade, distância, repulsão, congestionamento, estresse, estado do dispositivo.
Falta de conhecimento prévio aumenta tempo; mudança espacial pode equilibrar uso das saídas.
Grid 40×40cm, sensor visual ray tracing (170°/10m), 5 tipos de agentes por conhecimento.

## Slide 10
Trabalho Correlato 5
Trabalho Correlato 6
Trabalho Correlato 7
Trabalho Correlato 8
ARTIGOS
PARÂMETROS
Identificação do artigo
Problema de pesquisa
Objeto empírico
Método/Ferramenta
Variáveis
Resultados
Contribuição
Referências Bibliográficas
Critérios de análise
11.2.2.2. Matriz de Extração
Pelechano & Malkawi (2008). Automation in Construction, v.17.
Avaliar limitações de modelos de autômatos celulares (CA) na simulação de evacuação de edifícios altos.
Revisão crítica de softwares (STEPS, EXODUS); dados do World Trade Center (11/09/2001).
Análise comparativa de CA (STEPS, EXODUS), forças sociais, regras (boids), filas.
Tamanho da célula, fadiga, contrafluxo, rota, densidade, fluxo, comunicação, papéis.
CA distorce densidades, fluxos e rotas (45°); fadiga e contrafluxo subestimam tempo real.
Alerta sobre artefatos do grid; recomenda fadiga, comunicação, papéis, escolha dinâmica.
Zhao et al. (2022). Safety Science, v.145.
Avaliar sinalização adaptativa centralizada vs descentralizada para evacuação de incêndio.
Museu virtual Cooper Hewitt (3 andares); 85 participantes em VR + agentes simulados.
VR (Unity) + experimento humano + ABM + grafo direcionado de sinais.
Direção do sinal, localização do fogo, tempo, distância, dano, estresse, EDA, HRV.
Sinais adaptativos: sobrevivência 94% vs 45%; menos distresse, dano e tempo.
Lógica de agentes com memória, modos exploração/seguir-sinal, cone visual de 120°.
Haghani & Sarvi (2016). Fire Safety Journal, v.85.
Quantificar diferenças comportamentais na escolha de saída entre egresso normal e emergência.
Estação Flinders Street (Melbourne, Austrália). 105 passageiros entrevistados, 6 saídas.
Stated-choice survey + modelo logit misto multinomial com componentes de erro.
Distância, aglomeração, fluxo direcional, visibilidade, proximidade do destino, distribuição.
Em emergência: aglomeração pesa mais; maioria evita seguir fluxos; visibilidade modera "herding".
Coeficientes de utilidade calibrados para regra de escolha de saída por agente heterogêneo.
Mirahadi, McCabe & Shahi (2019). Automation in Construction, v.101.
Integrar BIM (IFC) + FDS + ABM com índices de risco espaço-temporais (RRI/CRI).
Edifício de escritórios de 2 andares, 59 compartimentos, 400 agentes simulados.
BIM/IFC + CYPECAD MEP (FDS) + MassMotion (ABM) + MATLAB (grafo).
ALET, RRI, CRI, tempo, distância, fumaça, temperatura, congestionamento, tenabilidade.
Rota mais curta nem sempre é mais segura; RRI detecta rotas bloqueadas e zonas críticas.
Índices RRI/CRI por compartimento e rota; agentes "obedientes" vs "livres" para validação.

## Slide 11
2.3. Modelo Formal
Seja o sistema:
S = ⟨ A, E, R, F, T, I, D, O ⟩
Símbolo | Significado
(A) | ocupantes ∪ brigadistas (heterogêneos)
(E) | edifício: 30 andares × grade 20×20 (2D por andar)
(R) | conjunto de rotas possíveis
(F) | dinâmica do fogo e da fumaça
(T) | tempo discreto: t ∈ {0, 1, ..., T_max} (tick)
(I) | informação disponível aos agentes
(D) | regras de decisão dos agentes
(O) | T_evac, vítimas, mapa de calor, gargalos
Regras formais básicas:
1. Todo agente possui posição:
xᵢ(t) ∈ E
2. Todo agente escolhe uma rota:
rᵢ(t) ∈ R
3. A escolha da rota depende de visibilidade,
distância, congestionamento e risco:
rᵢ(t) = Dᵢ(VIS, DIST, CONG, RISCO, INFO)
4. A velocidade do agente diminui com densidade e fumaça:
vᵢ(t) = f(v_max, ρ, Φ)
5. O agente evacua quando alcança uma saída:
xᵢ(t) ∈ Saídas ⇒ evac(aᵢ) = 1

## Slide 12
2.4. Variáveis Principais
Variável | Significado
(N) | número total de ocupantes
(aᵢ) | agente i, com i ∈ {1, ..., N}
(tipo(aᵢ)) | tipo do agente ∈ {adulto, idoso, PcD, brigadista}
(xᵢ(t)) | posição do agente no tempo t
(vᵢ(t)) | velocidade do agente no tempo t
(v_max) | velocidade máxima por tipo (1.0 / 0.6 / 0.4 / 1.5)
(ρ(x, t)) | densidade local de agentes
(Φ(x, t)) | intensidade da fumaça
(V(x, t)) | visibilidade
(Cₑ) | capacidade de fluxo da escada
(estado(aᵢ,t)) | estado ∈ {ativo, evacuado, ferido, morto}
(pânico(aᵢ,t)) | nível de pânico ∈ [0, 1]
(T_react,i) | tempo de reação do agente
(T_evac) | tempo total de evacuação

## Slide 13
3. Formalismo

## Slide 14
3.1. Agente Baseado em Modelo (ABM)
3.1.1. Definição de ABM
3.1.2. Justificativa
3.1.3. Descrição de ABM
Um método de modelagem computacional usado para simular as ações e interações de agentes dentro de um ambiente virtual, com o objetivo de entender como o comportamento deles afeta o sistema como um todo.
Permite que você trate a multidão de forma heterogênea: cada pessoa no seu prédio tem sua própria velocidade, seu próprio tempo de reação, toma suas próprias decisões de rota e entra em pânico de forma individualizada com base no que está acontecendo ao seu redor. Isso permite observar fenômenos reais de comportamento coletivo, como o surgimento de gargalos nas portas e o efeito manada.
Uma técnica de simulação computacional onde você não tenta modelar o comportamento de um sistema inteiro de cima para baixo. Em vez disso, você cria os indivíduos (os agentes), define regras simples de comportamento para eles e os coloca para interagir em um ambiente. O comportamento do sistema global "emerge" dessas interações individuais.

## Slide 15
3.2. Exemplo
Evacuação de Edifício em Incêndio: Agentes são ocupantes (adultos, idosos, PcD) e brigadistas. Regra: "Se a fumaça na célula atual ultrapassar Φ=0,05, aumente o pânico; se a escada mais próxima estiver bloqueada pelo fogo, redirecione para a escada alternativa; mova-se para o vizinho com menor custo efetivo d_ef = dist(saída) + Φ×2 + ρ×0,5." O ABM permite observar como surgem gargalos espontâneos nas escadas e o efeito manada — fenômenos coletivos que emergem das decisões individuais simples de cada agente, sem que nenhuma regra global os programe diretamente.

## Slide 16
3.3. SDD

## Slide 17
4. Computador

## Slide 19
5. Execução

## Slide 20
6. Observação